Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании асбестоцементного ствола мусоропровода в жилом фонде с применением мобильного моющего блока (ММБ)

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2 | Удаление отходов из мусоросборной камеры | ежедневно |
| 3 | Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | ежедневно |
| 4 | Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
| 5 | Мойка шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 6 | Очистка и мойка передвижных контейнеров | ежедневно |
| 7 | Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды), промывка (цикл повторяется 4 раза),дезинфекция (цикл повторяется 2 раза) внутренней поверхности ствола мусоропровода до шибера | 1 раз в год |
| 8 | Гидроизоляция (гидрофобизация) внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода (цикл повторяется 2 раза) до шибера * | 1 раз в год |
| 9 | Дезинфекция загрузочных клапанов, шибера, передвижных контейнеров, мусоросборной камеры | 1 раз в месяц |
| 10 | Устранение засора | по мере необходимости |

* - гидроизоляция после сушки ствола мусоропровода производится не менее чем через два часа после выполнения работ по пункту 7.

Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2 | Удаление отходов из мусоросборной камеры | ежедневно |
| 3 | Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | ежедневно |
| 4 | Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
| 5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 6 | Очистка и мойка передвижных контейнеров | ежедневно |
| 7 | Промывка,очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 8 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 9 | Устранение засора | по мере необходимости |

Примечание: дезинфекция производится непосредственно сразу после мойки элементов мусоропровода

Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов, выполненных не из асбестоцементных труб и не оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| 3 | Уборка мусороприемных камер | ежедневно |
| 4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 5 | Мойка сменных мусоросборников | ежедневно |
| 6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 7 | Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды) и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 8 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 9 | Устранение засора | по мере необходимости |