Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения

ЖНМ-96-01/5

| N п/п | Вид работ | Предельный срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников и водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | в течение смены |
| 3 | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | в течение смены |
| 4 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | в течение смены |
| 5 | Наладка автоматики подпитки расширительных баков | в течение смены |
| 6 | Мелкий ремонт местных отопительных приборов (печей, очагов) | в течение смены |
| 7 | Устранение неисправностей электротехнических устройств: протирка и смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. во вспомогательных помещениях | в течение смены |
| 8 | Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов | в течение смены |
| 9 | Проверка технического состояния газовых приборов (стандартных), при необходимости - с заменой вышедших из строя частей и деталей на: | в течение смены |
|  | - водоподогревателях |  |
|  | - газовых плитах |  |
|  | - приведение помещений, где расположены газовые приборы, в соответствие с требованиями Правил техники безопасности в газовом хозяйстве |  |
| 10 | То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, смазывание кранов, прочистка горелок и форсунок, регулировка горения в газовых приборах (независимо от типа) | в течение смены |
| 11 | Проверка технического состояния электроплит (стандартных), при необходимости - с заменой вышедших из строя частей и деталей |  |
| 12 | То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, регулировка работы электроплит и электроводонагревателей (независимо от типа) | в течение смены |
| 13 | Мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | в течение смены по мере необходимости |
| 14 | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены |
| 15 | Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: |  |
|  | - внутреннего водостока | 2 суток |
|  | - наружного водостока | 5 суток |
| 16 | Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и др. выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1,5 м, угрожающих безопасности людей | в течение смены |
| 17 | Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 суток |
| 18 | Устранение неплотностей в дымоходах и газоходах | в течение смены |
| 19 | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях: |  |
|  | - в зимнее время | в течение смены |
|  | - в летнее время | 3 суток |
| 20 | Общестроительные работы в объемах, необходимых (в жилых помещениях - не по по вине проживающих) для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающих обрушением | в течение смены |
| 21 | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) и электрооборудования квартир (не по вине проживающих) | в течение смены по мере необходимости |
| 22 | Восстановление функционирования: | в течение смены по мере необходимости |
|  | - диспетчерских систем |  |
|  | - автоматики противопожарной защиты и сигнализации |  |
| 24 | Устранение засоров и неисправностей мусоропроводов | в течение смены по мере необходимости |
| 25 | Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов | в течение смены по мере необходимости |